6. Helioseismologie

---
Disperzní relace
k_r^2 = {%omega^2-%omega_c^2} over {c^2} + {S_l^2} over {c^2 %omega^2} (N^2-%omega^2)
Obecná
p-mody
  - kr2 > 0, N2 < 0
g-mody
  - kr2 > 0, N2 > 0
f-mod
  - DP = 0
Bod obratu
%omega^2=%omega_c^2 + k^2 c^2
%omega^2=N^2 cos^2 %PHI
%omega^2=k_h g
k_r^2 = 0 ~ rightarrow ~ {c(r_t)} over {r_t} = {%omega} over {l(l+1)}

---
Trajektorie pro p/g mody
P-mody l = 30 a l = 100, n = 3 mHz
G-mod l = 5, n = 192.6 mHz

---
Helioseismická inverze
%omega^2= {int_V vec{%xi^{`*`}} cdot {nitalic L}(vec %xi) %rho_o dV} over {int_V %rho_0 vec{%xi^{`*`}} cdot vec %xi dV}
Vlastní problém
středujeme:
%omega^2 vec %xi = {nitalic L} (vec %xi)
{%delta%omega} over {%omega}= {1} over {2I%omega} {int_V vec{%xi^{`*`}} cdot {nitalic L_1}(vec %xi) %rho_o dV}
Rozvoj
vede na
{nitalic L} (vec %xi)= {nitalic L_0} (vec %xi)+{nitalic L_1} (vec %xi)
Explicitní formulace L1 vede k rozštěpení výrazu na
{%delta%omega}^{(n,l)} over {%omega^{(n,l)}}= int_0^R K_{%rho,%gamma}^{(n,l)} {%delta %rho} over {%rho} dr + int_0^R K_{%gamma,%rho}^{(n,l)} {%delta %gamma} over {%gamma} dr
Seismická jádra K lze vypočíst ze slunečního modelu a vlastních x pro tento model.
Globální × lokální

---
k-ω diagram

---
P-mody oscilací

---
P-mody oscilací

---
P-mody oscilací

---
Ring-diagram lokální helioseismologie
k-w diagram do (kx, ky, w)
Fit ringů s aproximací rovinné vlny
Pro fixní k a nízká m:
  - k=|k|, ψ=úhel(k,x):
P_{k} (%PSI, %omega) = sum a_m(%omega)cos(m%PSI) +` newline alignr `+b_m(%omega)sin(m%PSI)
{alignl P_{nitalic fit} (%PSI, %omega) = `}newline `= A over {1+{(%omega-%omega_0-ku_x cos %PSI-ku_y sin %PSI)^2} over {%gamma^2}}

---
Time-distance
Měření cestovního času vlnového paketu mezi dvěma body
Z k-w diagramu pakety se stejnou fázovou rychlostí vf=w/k
Měří se kovariance oscilací v různých bodech pro různá zpoždění
Travel-time ovlivněn poruchami nitra
%delta%tau ({bold x_1}, {bold x_2}) = - int_%GAMMA ds left [ {{bold n} cdot {bold u}} over c^2 + 1 over v_p {%delta c} over c + {%delta %omega_c} over {%omega_c} {%omega_c^2 %v_p} over {%omega^2 c^2} + 1 over 2 left( c_A^2 over c^2 - {({bold k} cdot {bold c_A})^2} over {k^2 c^2} right) right ]

---
Helioseismická holografie
Ekvivalent time-distance metody
Mapování poruch na odvrácené straně Slunce
2-2 nebo 1-3?

---
Upřesnění slunečního modelu

---
Test na syntetických datech
Syntetický HD model konvekce – výpočet toků plazmatu a rychlosti zvuku
Model ->
Inverze ->

---
Dynamika supergranulace
Konvektivní buňky
1,4 Mm ->
5,0 Mm ->

---
Podpovrchové počasí (sub-surface weather, SSW)
Reziduální velkorozměrové toky

---
Meridionální proudění

---
Pod skvrnou
Inverze pro skvrnu z 20. června 1998
Konvergentní toky udržující skvrnu stabilní
Skvrna = mělký útvar
Jediné pozorování lehce preferující svazkový model sluneční skvrny

---
Pod skvrnou (II)

---
Pod skvrnou (III)

---
Sluncetřesení

---
Indukované oscilace

---
Oscilace indukované erupcí